井下带式输送机技术规范

1  范围

本标准规定了井下带式输送机技术内容和要求。

本标准适用于集团公司所属矿井。

2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

煤矿机电设备完好标准

煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法（试行）煤安监行管〔2013〕1号

3  技术要求

3.1  滚筒、托辊

3.1.1  滚筒无破裂，键不松动。胶面滚筒的胶层与滚筒表面紧密贴实，不得有脱层或裂口。

3.1.2  托辊齐全，转动灵活，无异响，无卡阻现象，定期注油，托辊合格率97%以上，缓冲托辊表面胶层磨损不得超过厚度的1/2。

3.2  机头架、机尾架、中间架

3.2.1  机头架、机尾架、中间架无开焊和变形，机尾架滑靴平整，连接紧固。

3.2.2  中间架平直无开焊，吊绳（上部吊大于下部宽度）、机架完整，固定可靠，无严重锈蚀。

3.3  胶带、拉紧装置和伸缩装置

3.3.1  胶带无破裂，横向裂口不得超过带宽的5%，保护层脱皮不超过0.3m2。

3.3.2  接头卡子牢固平整。

3.3.3  运行胶带不打滑、不跑偏，上部胶带不超出滚筒或托辊边缘，下部胶带不磨机架。

3.3.4  涨紧小车架无损伤、无变形，车轮在轨道上运行无异响 。

3.3.5  丝杠拉紧装置的调节余量不小于调节全行程的1/5，伸缩牵引小车行程不小于12m。

3.3.6  电缆、胶带采用阻燃胶带

3.4  制动装置、逆止器、清扫器

3 4.1  制动装置各传动杆件灵活可靠，各销轴不松旷、缺油。闸轮表面无油迹，液压系统不漏油。

3 4.2  逆止器安装牢固，接销轴不松旷，制动可靠。

3 4.3  松闸状态下闸瓦间隙不大于2mm，制动时闸瓦与闸轮紧密接触，有效接触面积不得小于60%，制动可靠。

3.5  液力偶合器

3.5.1  外壳无变形，运转灵活无异响。

3.5.2  易熔合金塞和防爆片安装位置正确，材质合格。

3.5.3  液力偶合器的传动液为难燃液或水介质。

3.6  安全间隙及保护

3.6.1  每台胶带输送机必须设有低速、堆煤、烟雾、超温、自动洒水、防跑偏六项安全保护装置，并外接试验按钮，灵敏可靠，并按规定周期进行试验，有试验记录。

3.6.2  两条及以上带式输送机运输线应逆煤流方向逐台起动、顺煤流方向逐台停机联锁装置，推广使用集中控制系统。

3.6.3  信号装置必须声光兼备，清晰可靠，使用照明信号综合保护装置。

3.6.4  带式输送机道、机房峒室的设计尺寸要符合《煤矿安全规程》、《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2005）的规定；带式输送机安装要平直，巷道支护良好，机头、机尾前后两端20m范围内应用不燃材料支护；机头、机尾的设备与巷道壁之间的距离不小于500mm；机巷行人侧间隙不小于700mm，另一侧间隙不小于400mm。机头机尾都必须装设清扫器，清扫器使用正常，清扫效果达到要求。

3.6.5  机道内的电气设备要设计安装在壁龛内，机道内要有充分照明，电气设备应上台上架，两件及以上小型电器集中上板。

3.6.6  沿机道内要设计安装具有一定水量和压力的消防水管，每隔50m设支管和阀门。带式输送机的每一驱动点配备25m灭火软管、不少于2只合格的灭火器和0.2m3的灭火砂。

3.6.7  带式输送机与电动机应软连接。

3.6.8  连续运输系统应具有连锁、闭锁控制装置，全线应有通信和信号装置。

3.6.9  下运带式输送机应有阻尼或制动装置。

3.7  安、撤、检修及维护

3.7.1  安装、撤除及检修皮带时要制定安全措施，管理干部、安监员必须盯在施工现场，监督检查好安全技术施工措施在现场的落实，确保施工安全。

3.7.2  安装、撤除及检修皮带时，严格执行停送电制度，严禁带电作业。严禁带电转动滚筒拖皮带。

3.7.3  带式输送机运转时，严禁人员与带式输送机的任何转动部位接触，处理皮带跑偏，严禁用手、脚及身体的其他部位直接接触皮带，禁止清理机头、机尾滚筒及附近的浮煤，不许拉动皮带的清扫器。

3.7.4  禁止在皮带上和其它有关设备上站立、越过、爬过及传递各种用具。跨越皮带必须走行人过桥。

3.7.5  检修煤仓上口的机头卸载滚筒部分时，必须在煤仓上口采取防护措施，防止人员坠入煤仓。

3.7.6  禁止开倒车运转（处理故障时必须开倒车除外）。

3.7.7  严禁人员乘坐带式输送机（运送人员的带式输送机除外），不准用带式输送机运送设备和物料。

3.7.8  对带式输送机巷道的顶板、巷帮要加强检查和支护。

3.8  带式输送机监控

3.8.1  综采工作面顺槽带式输送机与工作面刮板运输机、转载机等应能集中自动远程控制。

3.8.2  高档普采工作面顺槽带式输送机应使用集中控制系统。

3.8.3  主煤流运输胶带机（井上主井口转载仓至煤场或洗煤厂，井下自各采区集中运输巷至井底装载点所有胶带机宜采用无人值守综合智能控制方式。

3.8.4  钢丝绳芯胶带机卸载处应装设视频监视装置。

3.8.5  应使用低耗、先进、可靠的电控装置。

3.8.6  应有钢丝绳芯及接头状态检测设备。

3.8.7  带式输送机集中控制硐室应安设与调度室直通的电话。